www.altel.ro

Telefonul digital Alcatel 4012

Telefonul A4012 are 5 zone distincte:

- Tastele functionale fixe:

Aceste taste care dau posibilitatea accesului la cele mai utilizate functii :

Mail			: pt. a accesa textul postei vocale si agenda telefonica

IndRep		: pt. a utiliza agenda telefonica individuala

Redial		: pt. retransmiterea ultimului nr. format

ISDN		: pt. a accesa facilitatile ISDN

Transfer		: pt. a redirectiona o convorbire la un alt corespondent

: pentru activarea si dezactivarea difuzorului

+		: pentru marirea nivelului de auditie al difuzorului

--		: pentru micsorarea nivelului de auditie al difuzorului

Hands-free		: daca se vrea sa nu se foloseasca receptorul

Mute/Auto-answer	: Mute = izolarea ta de corespondent

: Auto-answer = a comunica fara ridicarea receptorului

- Pictograme

Un ghid vizual compus din pictograme este asociat fiecarei taste programate. Aceste pictograme va ofera urmatoarele informatii.

- despre  comunicare

((((			- apel in derulare

(			- convorbire in derulare

(♫ sau ♫	- convorbirea este in hold

- despre caracteristici

■■■		- activat

■□■		- necesita interventia utilizatorului

(■(	- extensie sau linie ocupata

- - segment stins

□			- segment intermitent

■			- segment stins

Observatie: Toate functiile programate pe aceste butoane sint deasemenea accesibile prin coduri.

Codurile sint apelabile de la tastatura numerica a telefonului. In urma formarii unui astfel de cod se va obtine un ton special de acceptare sau de refuzare a serviciului respectiv.

Codurile mentionate in acest ghid de utilizare sint coduri implicite ale PABX-ului. Acestea pot fi modificate, ceea ce inseamna ca trebuie sa modificam in consecinta si acest ghid (pag. XX).

- Tastele ` Info ` si ` Release `

i  ( info )	: pt. a programa facilitatile extensiei tale si de a-i afla identitatea

>< ( release ) : pt. finalizarea programarii sau inchiderea convorbirii

- Taste programabile:

Acest telefon are 10 taste programabile de catre instalatorul de sistem sau de catre utilizatorul telefonului. Acestea dau posibilitatea de a:

- folosi o linie interna sau externa.

- apela direct un interior sau un nr. extern.

- accesa o functie.

Doua taste sint totusi de obicei preprogramate cu urmatoarele functiuni:

Next	 Screen	:  afisarea informatiilor prezente in celalalt ecrean

Forward		: pentru activarea sau dezactivarea diversiunii immediate a apelurilor catre alta extensie.

- Afisajul ecranului

Telefonul Alcatel 4012 are afisajul format din 20 de caractere. Acesta suplineste cu informatii despre starea extensiei tale sau a extensiei cu care esti in coversatie, ghidindu-te in a accesa cu siguranta functiile dorite si informindu-te asupra conversatiei in desfasurare.

In stare de pauza, acest afisaj va indica timpul si data prezenta. Fiind in conversatie, aceasta facilitate este accesibila trecind in ecranul urmator prin apasarea tastei programate ` Next Screen `.

## Functiile principale

| FUNCTIE | EXPLICATIE | OPERATIE (CU RECEPTORUL RIDICAT) |
| --- | --- | --- |
|  | Tu initiezi o convorbire |  |
| Apel extern | Convorbire cu numar extern | 0 sau Resurse + Nr. extern |
| Apel intern | Convorbire cu o extensie sau un grup de extensii tastind numarul dorit | Resurse + Nr. intern |
| Apel direct | Convorbire externa/interna prin apasare tasta programata | Tasta programata |
| Apelare ISDN | Accesarea retelei ISDN si a facilitatilor | ISDN + Nr. ISDN |
| Subadresa ISDN | Sufixul nr. unui corespondent ISDN | ISDN Adresa |
| Memorie individuala | Convorbire folosind agenda individuala (max. 10 nr.) | IndRep + 0 la 9 |
| Memorie comuna | Convorbire folosind agenda comuna | Cod |
| Anunt general | Anunt prin LS a unui grup de extensii | Nr.intern Cod |
| Reapelarea ultimului nr. format | Reapelarea ultimului nr. format | Redial |
| Salveaza numarul | Salvarea temporara a ultimului nr. extern format | Apel ext. + TmpRep |
| Salveaza si reformeaza | Reapelarea ultimului nr. salvat | IndRep TmpRep |
| Semnalizare DTMF | Transmiterea de semnale DTMF | Apel ext. □MF: Nr. |
| Consultare | Conversatie cu al II-lea corespondent | Conversatie al II-a apel: idem apel |
|  | Revenire la primul corespondent | Angajare >< Resursa |
| Alternare | Comutare intre doua apeluri angajate | Angajare Resursa |
| Conferinta | Conversatie intre 3 corespondenti | Angajare Confer. |
|  | Reintoarcere la prima convorbire inainte de conferita | Confer. ■ Conf. |
| Transfer | Convorbire transferata altei extensii | Angajare Transfer |
|  | Call back pe o extensie ocupata | Nr. int + □ Booking |
| Call back ( rechemare automata ) | Call back pe un grup de trk. ocupat | Nr.ext. + □ Booking |
|  | Anulare call back | Autom. call back ■ Booking |
| Intruziune pe ocupat | Intruziune peste extensie ocupata | Nr. int + Intrusion on busy |
|  | Revenire in asteptare cind extensia este ocupata | Intrusion Intrusion on busy on busy |
| Intruziune pe abonat liber | Intruziune peste extensie libera | Forced: Nr.int + Intercom intrusion on free |
| Cerere call back | Cerere de apel de la un abonat liber sau ocupat | Nr.int+ Posta |
| Apelare pager cu prefix | Apelarea unui coresp. intrern pe pager | Pgfix Nr. pager |
| Apelare pager cu sufix | Apelarea unui coresp. intrern pe pager | Suna Pgsfix |
|  | Daca sinteti sunat |  |
| Receptionind un apel | Apel de la un corespondent extern | Suna Tasta resursa care semnalizeaza apelul |
| Reamintire hold (asteptare) | Apel de reamintire a corespondentului pus in asteptare | Hold Tasta pe care a venit apelul |
| Consultare apel in asteptare | Consultare apel in asteptare | Conversatie Resursa |
|  | Cind sinteti absent |  |
| Diversiune imediata | Diversiune catre un coresp. intern sau extern | Diversiune + Numar |
| Diversiune pe ocupat | Diversiune la o alta extensie daca extensia ta este ocupata | Busy ( + Numar |
| Mesaj de absenta | Text posta vocala | Text ( |
| Urmareste-ma | Activarea diversiunii de la statia destinatie | Cod + nr. interior |
| Diversiune la paging | Diversiune la paging | Pagin ( |
| Anulare diversiune | Anulare diversiune | Diversiune |
| Consultare mesaje | Citirea mesajelor scrise pe extensia ta | Mail |
| Diversiune selectiva | Diversiune in functie de chemator | SelFwd |
| Diversiune de grup | Diversionare a unui grup de abonati | Group Immed ( Numar |
| Raspuns text | Trimiterea unui mesaj scris apelantilor tai | Text ( |
|  | Cind raspundeti in locul altui abonat |  |
| Call pick-up: individual | Individual pick-up | Suna IndPic Numar |
| Call pick-up: grup | Grup pick-up | Suna GrpPic: Grup pick-up |
| Serviciu de noapte nealocat | General pick-up | Suna GenBel: Serviciu de noapte nealocat |
|  | Facilitati telefonice |  |
| Conversatie in hold | Plasarea unui coresp. in hold | Conversatie Hold |
|  | Preluarea coresp. din hold | Hold Tasta acces coresp. |
| CLIR = Restrictionarea identificarii apelului | Daca vrei sa-ti anulezi identitatea apelului | CLIR |
| Reamintirea intilnirii | Oprirea soneriei | Suna >< |
| Nu deranjati | Extensie momentan inaccesibila | DND |
|  | Anulare | DND Diversiune |
| Blocare/Deblocare | Blocarea extensiei | Inchis Cod 1 |
|  | Deblocarea extensiei | Deschis Cod 2 |
| Apel parcat | Parcarea apelului la o alta extensie | Parcare |
| Extragere apel parcat | Extragerea apelului parcat | Parcare Numarul extensie unde apelul a fost parcat |
| Deconectare hunting grup | Parasirea temporara a hunting grupului | Disc |
| Conectare hunting grup | Reintrare in hunting grup | Anularea diversiunii generale |
| Text posta | Trimiterea unui mesaj scris la o extensie | Mail |

Legenda operatiilor:

Text Situatie inaintea operatiei … Situatie dupa operatie X Tasta Buton asociat cu un icon (tasta programata) Tasta fix preprogramata

Plan de numerotatie

| FUNCTIE | COD |
| --- | --- |
| Grup de trk principal |  |
| Apel la operator |  |
| Numere de interior |  |
| Grupuri secundare de trunchiuri |  |
| Hunting grup | Ciclic |  |
|  | Secvential |  |
|  | Paralel |  |
| Prefix meet me paging |  |
| Raspuns apel paging |  |
| Protectie la intruziune |  |
| Cerere call back |  |
| Rezervat pt. Voice mail |  |
| Blocare/deblocare telefon |  |
| Cod programare |  |
| Repeta ultimul nr. format |  |
| Anulare diversiune |  |
| Diversiune imediata |  |
| Diversiune pe extensie ocupata |  |
| DND (Nu deranjati) |  |
| Diversiune la paging |  |
| Diversiune de grup |  |
| Deconectare din grupul de hunting |  |
| Activare “urmareste-ma” |  |
| Anulare “urmareste-ma” |  |
| Anulare cerere call back |  |
| Extragere apelului din parcare |  |
| Pick-up individual |  |
| Pick-up de grup |  |
| Raspuns la soneria generala |  |
| Grupuri de anunt general |  |
| Agenda comuna |  |
| Facilitati aplicabile in timpul convorbirii |  |
| Alternare |  |
| Anulare consultare |  |
| Conferinta |  |
| Intruziune pe ocupat |  |
| Cerere call back |  |
| Consultare apeluri in asteptare |  |
| Parcare |  |
| Semnalizare DTMF |  |

Programare

Este posibil sa va programati singur citeva facilitati in functie de cerintele zilnice: agenda individuala de numere si butoanele programabile

Pentru a avea acces la programare apasati tasta ` i ` si apoi tasta ` 1 `.

Aveti acces la urmatoarele functiuni:

- programare taste

- agenda individuala

- parola personala si identitatea

- melodia soneriei

- nivelul amplific. audio a receptorului sau a castii

- reamintirea intilnirilor

- testul aparatului

- selectarea limbii, contrastul LCD, afisarea numelui coresp.

- tipul apelurilor de diversionat

0.  selectarea diversiunii

- Programare taste

Utilizatorul isi poate programa tastele programabile astfel: Apasa “1” apoi tasta care urmeaza a fi programata. Programarea anterioara a tastei poate fi stearsa prin apasarea Mute/Auto-answer. Validarea alegerii tale se face prin apasarea tastei

`         ` . Selectarea functiei dorite prin formarea nr. corespunzatoare listelor de mai jos urmate de numarul functiei respective. Validarea alegerii tale se face prin apasarea tastei  `         ` . Folositi butoanele `          + ` si `          -- ` pentru a afisa listele de mai jos.

List 1 – Apel

- – □ Cback	: cerere call back

- – ■ Cback	: anulare cerere call back

- – □ Intru	: intrare peste ocupat

- – Procom	: protectie la intrare peste ocupat

- – Pgpfix	: paging cu prefix

- – Pgsfix	: paging cu sufix

- – CLIR	: Restrictie identificare extensie

- – BMdial	: oscilare a modului de blocare a formarii

- – SubAdd	: adaugarea unei subadrese la nr. format

Lista 2 – AbbNum

- – Redial	: repeta ultimul nr. format

- – TmpRep	: salveaza numarul si reformeaza

- – Call		: apel direct intern sau extern*

- – PerSpD	: acces la memoria individuala

- – Macro1	: apel intern + intercomunicare

intruziune pe abonat liber *

- – Macro2	: apel extern + business

account cod + valoarea business account cod *

- – Macro3	: apel PABX principal + pauza + nr. de transmis *

List 3 – Raspuns

- – IndPic	: pick-up individual *

- – GrpPic	: pick-up grup

- – GenBel	: serviciu de noapte nealocat

- – GenMon	: monitorizare generala

- – AutAns	: raspuns in mod intercom.

- – Ring		: supervizarea apelurilor care suna

- – Pgasel	: raspuns la paging

- – Pgagen	: raspuns la paging general

List 4 – Diversiune

- IndFwd = Diversiuni individuale

- – Immed (	: diversiune imediata

- – Busy (	: diversiune la ocupat

- – DND		: diversiun DND (Nu deranjati)

- – Text (		: raspuns mesaj text

- – Page (		: diversiune la paging

2. GrpFwd = Diversiuni de grup

- – Immed (	: diversiune de grup imediata

- – Disc		: deconectare grup

3. DelAll = Anularea oricarei diversiuni

4. MstFwd = Tastele diversiunii + LEDurile

- – M Immd	: diversiune imediata

- – M Busy	: diversiune la ocupat

- – GrpDiv	: diversiune de grup

5. SelFwd = Diversiune selectiva

List 5 – Optiuni

- – VMail	: acces la posta vocala *

- – Nrmode	: modul normal sau restrictiv (serv. de noapte)

- – Reserv	: rezervarea unei linii dintr-un grup de Tk.

- – Scrn (	: trecerea la celalalt ecran

- – MsgLed	: tasta + LEDul pt. acces mesagerie

- – Mail		: acces mesagerie (fara LED)

- – Config	: programare schimbari

- – Digits	: memorarea unui numar *

- – Lock	: blocare / deblocare

List 6 – Comunicare

- – □MF	: semnal DTMF end to end  *

- – □Conf	: conferinta activare/dezactivare

- – □PBX	: apel PABX principal

- – Accoun	: business account cod *

- – Forced	: intruziune intercom. la extensii libere

- – Park		: parcare apel

*  functii cu parametrii optionali sau obligatorii. Introduceti parametrii dupa ce a-ti validat functia . Apasati Mute pentru a anula parametrii. Apasati tasta

`           ` de doua ori pentru a valida programarea si reveniti la lista anterioara. Pentru a modifica parametrii apasati ` 8 ` in lista menu.

2. Agenda individuala

Fiecare telefon 4012 poate avea o agenda de maxim 10 numere.

Apasati tasta ` 2 `, apoi formati un numar aflat intre 0 and 9. Formati numarul dorit sa fie in agenda individuala (` 0 ` este inclus daca este apel extern).

Pentru a anula cifrele introduse: apasati Mute.

Pentru a insera o pauza daca numarul este al unui apel extern: apasati Transfer.

Pentru a misca cursorul in stinga: apasati  `          --- `.

Pentru a misca cursorul in dreapta: apasati  `          +  `.

Pentru a valida alegerea facuta si revenirea la menuul principal: apasati `          `.

3. Parola personala

Apasati tasta ` 3 `, apoi formati un numar corespunzator facilitatilor dupa cum urmeaza:

1. WhoAmI	: afisarea numelui si a numarului director

2. Passwd		: modificarea parolei personale. Introduceti vechea parola si apoi cea noua . Apasati `          ` pentru validare.

4. Melodia apelului

Felul in care suna telefonul poate fi ales dintre 8 melodii si pentru fiecare in parte exista 7 nivele de sunet.

Apasati tasta ` 4 ` . Apasati succesiv ` 1 ` pentru a asculta cele 8 melodii. Melodia aleasa va fi ultima ascultata. Apasati repetat ` 2 ` pentru a schimba nivelul de sunet in mod ciclic. Apasati `          ` pentru validarea alegerii facute.

5.1. Amplificare auditie in receptor

Daca utilizatorul are probleme auditive, acesta poate amplifica nivelul auditiei in receptorul telefonului.

Amplificarea auditiei in receptor: Apasati tasta ` 5 `. Apasati apoi tasta ` 2 ` sau

` 1 ` pentru a activa sau a dezactiva amplificarea auditiei in receptor. . Apasati

`           ` pentru validarea alegerii facute.

5.2. Modul de folosire a unei casti

Toate operatiile telefonice pot fi facute si cu ajutorul castilor.

Apasati tasta ` 5 `, apoi tasta ` 2 ` si:

- apasati ` 1 ` pentru a dezactiva modul casca

- apasati ` 2 ` pentru a activa modul casca (casca se monteaza in locul receptorului)

- apasati `            ` pentru validare si reintoarcere la menuul principal

6. Reamintirea intilnirilor (Wake-up)

Apasati tasta ` 7 ` apoi formati nr. corespunzator urmatoarelor instructiuni:

1	: Temp	: reamintirea temporara a intilnirilor (este activata odata la 24 ore).

2	: Perm	: reamintirea permanenta a intilnirilor (este activata de fiecare data la 24 ore).

Odata selectat tipul intilnirii introduceti timpul cind se doreste intilnirea. Apasati `            ` pentru validare si reintoarcere la menuul principal.

7. Test telefon

Testul telefonului poate verifica functionarea corecta a ecranului, a LEDurilor si a firelor audio.

Apasati tasta ` 6 `: toate punctele ecranului sint aprinse

Apasati tasta ` # `: toate LEDurile sint aprinse

Apasati tasta ` # `: sistemul va genera ton.

Apasati `            ` pentru validare si reintoarcere la menuul principal.

8.1. Limba ecranului

Utilizatorul poate alege limba in care sint scrise toate mesajele de pe ecran.

Apasati ` 8 ` apoi tasta ` 1 `. Apasati succesiv ` 1 ` pentru a alege limba dorita. Validarea alegerii se face apasind tasta `             `.

8.2. LCD contrast

Utilizatorul poate alege nivelul contrastului ecranului alfanumeric dintre 16 nivele oferite.

Apasati tasta ` 8 ` apoi tasta ` 2 `. Apasati succesiv ` 1 ` pentru a alege nivelul contrastului dorit. Validarea alegerii se face apasind tasta `             `.

8.3. Afisarea numelui corespondentului

Utilizatorul poate alege afisarea sau nu a numelui corespondentului pe ecranul alfanumeric.

Apasati tasta ` 8 ` apoi tasta ` 3 `. Apasati succesiv ` 1 ` pentru a alege dintre Nume sau Nr. Validarea alegerii se face apasind tasta `             `.

9. Selectarea tipului apelurilor de diversionat

Utilizatorul poate alege tipul apelurilor care doreste sa fie diversionate cind el / ea activeaza diversiunea la telefonul lui / ei.

Apasarea tastei ` 9 ` apoi formarea numarului corespunzator urmatoarelor optiuni:

- – selectarea tuturor apelurilor (externe si interne)

- – selectarea apelurilor externe

- – selectarea apelurilor interne

Validarea alegerii se face apasind tasta `          `.

- Diversiune selectiva

Utilizatorul poate crea 2 liste, definite pozitiv sau negativ, pentru 10 posibile extensii pe fiecare lista in parte. Pentru fiecare lista, o destinatie a diversiunii trebuie definita. Extensiile de pe lista pozitiva sint diversionate la o destinatie predefinita pe cind cei de pe lista negativa nu sint diversionati ( toate extensiile care nu apartin listei negative sint diversionate la destinatie predefinita ).

Apasati tast ` 0 ` apoi tastele ` 1 ` sau ` 2 ` pentru a programa prima sau a doua lista. Formind ` 1 ` apoi introducind numarul destinatiei (in cazul unui nr. extern se introduce codul de acces al grupului de Tk. respectiv).Apasati `        ` pentru validarea programarii.

Apasati ` 4 ` pentru introducerea numerelor extensiilor  validind fiecare nr. introdus cu tasta `        `.

Pentru a activa sau dezactiva lista, apasati succesiv tasta ` 1 `.

Pentru ca lista sa fie negativa sau pozitiva, apasati succesiv tasta ` 2 `.

Apasati `        ` pentru validarea programarii.

3AC 21040DJAA issue 01